Rex-3000标准表盘硬度计

KW:Rex标准表盘硬度计,进口橡胶硬度计,邵氏硬度计,进口硬度计,便携式橡胶硬度计,橡胶硬度测试器

DT：Rex-3000标准表盘硬度计是新型设计产品，配置读数指针，可有效测量样品的硬度值。采用了磁阻力最大复位机械，使用者只需简单转动表面上的复位按钮，以清除之前的数据，该复位机械部分保证了使用的长寿命，提供仪器最大的读数精度。

产品简述：

Rex 3000标准表盘硬度计（配读数指针）

含NIST检定证书

符合标准ASTM D-2240，DIN53505，ISO868，ISO7619

新型大直径手柄

新型18mm直径压足

读数指针

高对比度低眩光表盘

一年质保

仪器箱

高效，手动操作

运动精准

产品特点：

标准表盘硬度计（配读数指针）

可选硬度标尺：A, D

Rex-3000标准表盘硬度计（配读数指针）是新型设计产品，配置读数指针，可有效测量样品的硬度值。采用了磁阻力最大复位机械，使用者只需简单转动表面上的复位按钮，以清除之前的数据，该复位机械部分保证了使用的长寿命，提供仪器最大的读数精度。

尺寸：2.25' x 6.125'H （英寸，1英寸等于2.54厘米）。

重量：11 oz（盎司，1盎司等于28.35克）。

技术要求：

测试样品，厚度至少6mm，可以通过将样品叠加得到需要的厚度，但是要保证各个样品折叠后全面接触。横向长度至少距边缘12.0mm以保证准确测量。样品表面应该平滑并且同时与接触表面平行，样品应该被适当的固定并且保证一定的稳定性。压针同不平滑的或者粗糙的表面接触不能得到准确的测量结果。样品所需的最小厚度由压针对于样品的穿透深度决定，例如：具有较高硬度的材料可以采用较薄的样品。随着硬度的增加，接触点距样品边缘的最小距离可以减小。

产品图：

标准块TBK-A：

技术参数：

|  | 试片厚度 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| Shore A | ≥ 6MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质PVC、皮革...... |
| Shore AM | ≥ 1.5MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
| Shore AO | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
| Shore B | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、打字机辊板...... |
| Shore C | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、塑料...... |
| Shore D | ≥ 6MM | 硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素...... |
| Shore DO | ≥ 6MM | 硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶...... |
| Shore E | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
| Shore O | ≥ 6MM | 软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝...... |
| Shore OO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
| Shore OOO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
| Shore OOOS | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
| IRHD N | ≥ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
| IRHD M | ≤ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
| IRHD H | ≥ 4MM | 压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料...... |
| IRHD L | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |

标准配置：

3000标准表盘硬度计；仪器盒；NIST检定证书；